## Slide 1
Centro Nacional de Entrenamiento Espeleológico
Dr. Antonio Núñez Jiménez
Curso Básico
Técnicas de Progresión Vertical

## Slide 2
Tema # 2: Técnicas de nudos.
Cuestiones de Estudio:
1. Nudos de instalación.
2. Nudos de unión.
3. Nudos de Final de Cuerdas.
4. Nudos de Seguro o de aseguramiento.
5. Nudos Amortiguadores.
6. Nudos de Fuga.
7. Nudos para Maniobras de Emergencias (Nudos Autobloqueantes).

## Slide 3
C/E # 1 Nudos de instalación.
Cada nodo posee características propias aconsejable o desechable según la ocasión, algunos reducen la resistencia residual de la cuerda en mas de un 50% y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de que la cuerda valla a soportar carga o tensiones que sean fuertes y constantes. Para que el nudo trabaje correctamente y reparta bien dichas tensiones sobre la cuenda, debe estar bien confeccionado ( Peinado).
Características de los nudos.
Fuerte.
Fáciles de hacer.
Versátiles.
Fáciles de inspeccionar.
Compactos.
Fáciles de memorizar.
Fáciles de deshacer.
Resistencia Residual (R.R): Es la resistencia que le queda a la cuerda, después de haber sido ejecutado el nudo.
Perdida de resistencia (P.R): Es la perdida de resistencia nominal que sufre la cuerda después de ser ejecutado el nudo.
Nudos de Instalación:
Son los nudos usados en la instalación de cabeceras de Pozos y Fraccionamientos, en ellos recae la mayor responsabilidad e toda la cadena de seguridad, por eso su ejecución debe ser muy cuidadosa y debe poseer la mayor resistencia residual.

## Slide 4
Los nudos son elementos importantes en las TCA (Técnicas de Cuerda Aplicadas) por eso solo se autorizan en cada caso los nudos establecidos que son:
Nudos de instalación: Nudo de nueve, Nudo de ocho, Nudo de ocho con doble gasa.
Características: Son los mas usados en la instalación de cabecera, aunque pueden usarse también en fraccionamientos, puntos secundarios y de reaseguro según sea el caso. La resistencia residual del nudo ocho o perdida que ejerce este sobre la cuerda es de un 38 %, del nudo nueve de un 30 %. Estos deben protegerse con guardacabos o en su defecto usar poleas ultraligeras ganando así en resistencia ya que estos aditamentos aumentan el radio de la gasa del nudo. También deben protegerse de los roces, que no queden montados o comprimidos y siempre peinarlos, lo cual garantiza mayor facilidad a la hora de desmontarlos.

## Slide 5
Nudos de unión: nudo doble pescador, nudo Karrick, nudo ocho, nudo triple ocho, nudo de Agua .
Características: según el caso debe elegirse el mas idóneo, aunque el nudo doble de pescador tiene la particularidad de que una vez apretado bajo carga importante, es imposible zafarlo, teniendo que ser necesario cortar la cuerda. Todos una vez peinados deben apretarse bien.
Nudos de final de cuerda: nudo doble pescador, nudo de ocho.
Características: es mas conveniente el nudo doble de pescador, ya que el nudo de ocho tiende a aflojarse, correrse y zafarse si no se aprieta bien, teniendo que ver mucho en esto el estado de la cuerda (envejecimiento) y el vaivén de la misma.
Nota: no olvidar jamás en caso de que el cabo libre de la cuerda no toque suelo realizar dichos nudos.

## Slide 6
Nudos para maniobras de emergencia: nudo Prussik, nudo Marshall, nudo Arbs, nudo Francés, nudo Dinámico o Italiano, Nudo de Ballestrinque, nudo As de Guía, nudo Polaco.
Características: todos tienen su uso particular, ejemplo: los nudos Prussik, Marshall, Arbs, Francés son nudos bloqueadores para remontar por cuerdas. El nudo Italiano o Dinámico es un nudo deslizante para el descenso por cuerdas acompañado de un mosquetón y un nudo bloqueador. Usado también como auto seguro en escalada al primero o al segundo de la cordada y en canyon como nudo de escape. Atención en su uso!, debe tenerse una preparación precedente! Peligro de muerte!. En algunos casos puede bloquearse con un nudo de fuga. El nudo As de Guía: usado en escalada tradicional y en travesías (training) y otras maniobras según el caso. Ballestrinke: nudo de amarre de uso general donde la seguridad es esencial, ejemplo: izado de un tablón. Nudo Polaco: usado en maniobras de rescate como complemento del arnés o como este en su defecto acompañado de un lazo en el tórax.
Atención
El As de guía ha de ser siempre reasegurado haciendo un medio pescador sobre la gaza que forma. Su utilización sin este reaseguro puede llegar a ser peligrosa, debido a que el nudo se puede deshacer cuando no hay tensión sobre él. Además, si alguien se ancla sobre la gaza que forma, puede deshacer el nudo, ya que no es su forma de trabajo. No se recomienda anclarse a la gaza aunque ésta esté reasegurada.

## Slide 7
Nudos para amortiguación o absorción: nudo mariposa o papillon. Nudo de cadeneta
Características: como su empleo lo indica son nudos para absorber parte de la energía generada por la fuerza de choque en una caída o fallo de la instalación de la cabecera. Estos deben realizarse entre el primero y el segundo punto de la instalación y más cerca del segundo punto. Actualmente no e muy usado. Hay quienes prefieren no dejar tramo de cuerda entre un punto y otro, siendo más factible que la distancia entre uno y otro para este caso, no sea menor a tres metros si dichos puntos corren en sentido horizontal. Recuérdese que en este caso es la cuerda quien absorbe el impacto, por ello: a mayor distancia entre los puntos menor es la fuerza de choque. En cambio, si los puntos de anclaje corren sucesivamente en la vertical puede o no hacerse uso de uno u otro método según se prefiera.
Mariposa o Papillon

## Slide 8
Nudo para tirolinas: nudo de ocho con doble gasa, nudo romano, nudo Ballestrinque, nudo Italiano y de Fuga.
Características: en estos casos (tirolinas) es obligatorio el uso del nudo de ocho con doble gasa y si es posible con reaseguro en una de las cabezas. En la otra cabeza o cola de la tirolina según el método que se use (francés, directo o indirecto) debe hacerse por igual una triangulación. El nudo Romano es usado particularmente en tirolinas con el método Francés. Es importante la correcta confección de este nudo y que quede bien peinado, ya que de lo contrario, de quedar montado disminuiría su resistencia en un 40% y su desarme seria muy trabajoso. Ballestrinque: en este caso puede usarse como nudo de reaseguro procedente al solidario o triangulación, aunque hay quienes prefieren el nudo de ocho o de nueve por ser mas resistente el nudo Ballestrinke tiene la ventaja de poderlo correr al apretarlo o zafarlo sin dejar comba de un punto a otro. Nudo Italiano y de Fuga: ya explicado su uso anteriormente, pero en este caso, es usado en el método indirecto de tensado de tirolinas, acompañado del importante nudo de fuga y su reaseguro.

## Slide 9
Nudos para pasamanos: nudo de ocho, nudo de nueve, nudo mariposa, nudo de silla, ballestrinke.
Características: todos son eficaces. Solo hay que tener en cuenta el estado de la cuerda.
Nudos de trabajo o de cargas: todos los anteriores y otros autorizados. No obstante, es obligatorio en los casos de cargas importantes el uso de nudos solidarios (ocho con doble gasa) o triangulaciones con cintas.
Ejemplo: tirolinas, pilopastos y maniobras de rescate.
Nudos de Fuga: Son los nudos que se utilizan para bloquear o amarrar una cuerda rápidamente y que se pueda deshacer incluso bajo tensión.
Ejemplo: Nudo de Mula o Alpino, Nudo Marinero.

## Slide 10
Tabla de resistencia residual (R.R) de una cuerda con resistencia nominal de 2 350 DaN.
Nombre | R.R (DaN) | % R.R | % P.R | Características
Nueve | 1 640 | 70 | 30 | Soporta grandes cargas y es el que mas cuerda consume, bastante voluminoso.
Ocho | 1 290 | 55 | 45 | Polivalente, uso general, posee varias versiones. es difícil de hacer después de cargas.
Pescador Doble | 1 320 | 56 | 44 | Difícil de hacer después de cargas, con gran resistencia en los empalmes.
As de Guía Doble (Bulin) | 1 250 | 53 | 47 | Nudo resistente, fácil de hacer y deshacer aun luego de haber soportado carga.
As de Guía Simple (Bulin) | 1 215 | 52 | 48 | Fácil de deshacer, se puede deshacer solo bajo una carga anular. Hay que ser cuidadoso en este punto.
Papillon o Mariposa | 1 205 | 51 | 49 | Nudo para adsorber energía, reduce el factor de caída en instalaciones, también utilizado en pasamanos.
Gasa Simple | 1 175 | 50 | 50 | Difícil de aflojar, utilizarlo solo donde no reciba fuerzas de cargas. El nudo se desliza a los 400 DaN.
Alondra | 1 060 | 45 | 55 | Usar donde no exista compromiso.
Pescador Simple | 970 | 41 | 59 | Puede deslizarse con grandes cargas. No recomendable.
Nudo de Cinta o Agua | 799 | 34 | 66 | Utilizado para empalmar cintas,
Nudo Llano o Plano | 220 | 10 | 90 | Baja resistencia a la tracción, facil de confeccionar y deshacer, no recomendable, se desliza a 200 DaN.
Ballestrinque |  |  |  | Se desliza a 400 DaN. No debe soportar grandes cargas.

## Slide 11
Practica de confección de nudos:
Nueve. | 11. Pescador Doble.
Ocho simple de una gasa. | 12. Papillon o Mariposa
Ocho de dos gasa. | 13. Nudo Dinámico
Ocho Igualizante. | 14. Nudo de Cinta o Llano Plano
Ocho por enfrentamiento (Para unir). | 15. Nudo Americano
Ocho por enfrentamiento (Para anillos). | 16. Nudo de Mula o Llave alpina.
7. Siete y medio en dos direcciones. | 17. Machard de un seno.
8. As de guía o Bulin Simple. | 18. Machard de dos seno.
9. As de guía o Bulin Doble. | 19. Trenzado
10. Pescador Simple. | 20. Prusik.

## Slide 12
Ocho
Nueve
Unión de ocho doble
As de guía
Nudo de pescador